## Slide 1
TECHNICAL PROJECT · HOCHSCHULE DÜSSELDORF
3D-Pose aus vier
am Körper getragenen IMUs
Handgelenke und Knöchel, kein Magnetometer, sechs Aufnahmen — und was
synthetische Bewegungsdaten aus AMASS daran ändern.
4 Sensoren · 13 Gelenke
Dalia Salih · Anton Rabanus
Notes: Kurz: worum es geht. Vier Sensoren an Hand- und Fußgelenken, daraus die ganze Körperhaltung. Der Aufbau ist bewusst minimal — und genau das macht ihn schwer.

## Slide 2
AUFGABE
Vier Sensoren, dreizehn Gelenke
links
rechts
links
rechts
Handgelenke
Knöchel
Axivity AX6 · 200 Hz · Beschleunigung + Drehrate
Was vorliegt
Sechs synchron aufgenommene Videos, insgesamt rund eine Stunde
Ground Truth aus MediaPipe auf dem Video, rund 50 fps
Ziel
Aus den vier Signalen die Position von 13 Gelenken schätzen, beckenzentriert, Frame für Frame.
13
Gelenke
48
Kanäle
~1 h
echte Daten
Notes: Vier AX6 an Handgelenken und Knöcheln, 200 Hz, Beschleunigung und Drehrate. Ground Truth kommt aus MediaPipe auf dem Video. Sechs brauchbare Aufnahmen, rund eine Stunde. Neue Aufnahmen sind nicht möglich.

## Slide 3
RANDBEDINGUNGEN
Zwei Dinge, die den ganzen Entwurf bestimmen
1
Kein Magnetometer
Der AX6 misst nur Beschleunigung und Drehrate. Damit ist die Drehung um die Senkrechte nicht beobachtbar, sie läuft mit dem Gyro-Integral weg.
DIP · TransPose · PIP · IMUPoser
bekommen alle fertige Orientierungsmatrizen. Dahinter steckt immer ein Magnetometer. Diese Größe können wir nicht liefern.
Konsequenz: nur beobachtbare Größen als Eingang, Zielpose ohne Blickrichtung.
2
Sechs Aufnahmen
4,4 Millionen Parameter treffen auf rund 9 400 Trainingsfenster aus sechs Aufnahmen. Das Modell kann die sechs Videos auswendig lernen.
471 : 1
Parameter je Trainingsfenster. Über 100:1 kann ein Netz auswendig lernen statt zu verallgemeinern.
Konsequenz: synthetische Daten aus AMASS zum Vortrainieren.
Notes: Diese beiden Punkte erklären fast jede Entwurfsentscheidung, die danach kommt. Ohne Magnetometer fehlt uns die Größe, auf der die ganze Literatur aufbaut. Und sechs Aufnahmen sind schlicht zu wenig für ein Netz dieser Größe.

## Slide 4
AUFBAU
Von der Rohmessung zur Pose
1
Rohsignal
AX6, 200 Hz
acc + gyro
2
Synchronisation
Sprungmuster
video ↔ Sensor
3
Segmentsystem
Montage rechnerisch
herausgedreht
4
Merkmale
12 Kanäle je Sensor
bei 50 Hz
5
Netz
Conv + BiLSTM
zwei Stufen
6
Pose
12 Knochenrichtungen
→ 13 Gelenke
Alle drei markierten Entwurfsentscheidungen folgen aus den Randbedingungen: nicht aus dem, was gerade üblich ist.
Segmentsystem statt Gerätesystem · nur beobachtbare Eingangsgrößen · Knochenrichtungen statt Positionen
Notes: Kurz durch die Kette gehen. Die drei Schritte, auf die es ankommt, sind Segmentsystem, Merkmale und Ausgabeform — die kommen auf den nächsten Folien einzeln.

## Slide 5
ENTWURF 1
Die Ausgabe sind Knochenrichtungen
Bei festen Knochenlängen ist eine beckenzentrierte Pose vollständig durch zwölf Einheitsvektoren bestimmt.
p[i] = p[Vater] + L[i] · d[i]
24 Freiheitsgrade, genau so viele wie die Pose hat, es geht nichts verloren
Knochenlängen stimmen per Konstruktion, sie können nicht verrutschen
Keine Rotationsmehrdeutigkeit, kein Baum mit vergessenen Offsets
Verifiziert: echte Richtungen + echte Längen → 0,00 mm
Warum nicht Positionen?
Ein Netz, das 39 Koordinaten frei ausgibt, kann Knochen dehnen und stauchen. Die Pose wird physikalisch unmöglich, und der Fehler wandert die Kette hinunter.
Warum nicht 6D-Drehungen?
Die Verdrehung um die Knochenachse steckt in Positionen ohnehin nicht drin. Sie mitzulernen kostet Kapazität und bringt für unser Ziel nichts.
Notes: Das ist die Entscheidung, die am meisten Ärger erspart hat. Feste Knochenlängen, zwölf Richtungen, Positionen durch Aufsummieren. Die Kontrolle mit echten Richtungen und echten Längen kommt auf 0,00 mm — die Parametrisierung verliert nichts.

## Slide 6
ENTWURF 2
Als Eingang nur, was messbar ist
Schwerkraftrichtung
3 Kanäle
Komplementärfilter aus acc und gyro. Driftfrei, weil der Beschleunigungsmesser laufend nachzieht.
Lineare Beschleunigung
3 Kanäle
acc minus Schwerkraft = die eigentliche Bewegung des Glieds.
Drehrate
3 Kanäle
direkt gemessen, kein Integral, also kein Wegdriften.
Beträge und Aufprallband
3 Kanäle
Energie zwischen 20 und 90 Hz. Ohne sie geht beim Herunterrechnen auf 50 Hz die Landung verloren.
Der Aufprallkanal ist an den Knöcheln sechsmal so groß wie an den Handgelenken, er trägt genau das, wofür er gedacht ist.
12 × 4 = 48
Notes: Statt eine Orientierung zu schätzen, die wegdriftet, geben wir dem Netz nur was wirklich messbar ist. Der vierte Block ist wichtig: die Pose hat 50 fps, also rechnen wir auf 50 Hz herunter — und die Landung steckt bei 20 bis 90 Hz, die wäre sonst weg.

## Slide 7
ENTWURF 3
Die Montage rechnerisch herausdrehen
Das Gerätesystem hängt davon ab, wie das Band an dem Tag gerade saß. Das Segmentsystem hängt nur am Körper.
Die Drehung dazwischen wird über die ganze Aufnahme aus der Pose geschätzt. Die funktionelle Sensor-zu-Segment-Kalibrierung aus der Biomechanik, mit dem Video als Referenz statt einer vorgeschriebenen T-Pose.
Gegenprobe
Gleiche Bewegung, gleiches Rauschen, nur die Bandlage verändert.
_aligned
128
_mp_spatial
118
_segment
0,34
Abweichung des Signals
Damit ist die Bandlage aus der Gleichung, auf beiden Seiten. Weder müssen wir sie bei den echten Aufnahmen genau treffen, noch bei den synthetischen richtig raten.
Notes: Das ist der Punkt, an dem echte und synthetische Daten überhaupt erst vergleichbar werden. Die Zahlen rechts sind der Beweis: wenn man nur die Bandlage ändert, ändert sich das Signal im Gerätesystem um 128, im Segmentsystem um 0,34.

## Slide 8
ERGEBNIS
Das Bezugssystem der Zielpose war der größte Hebel
Chart: MPJPE je Testaufnahme (mm)
| video1 | video2 | video3 | video4 | video5 | video6
Weltsystem | 128.4 | 134.6 | 128.3 | 132.9 | 145.9 | 117.9
körperfest | 88.9 | 101.6 | 84.3 | 91.7 | 93.5 | 87.4
PA-MPJPE
70,6 gegen 77,7 mm
rechnet die globale Drehung heraus und ist deshalb zwischen beiden Systemen direkt vergleichbar
Warum
Die Hüften sitzen starr 99 mm vom Becken entfernt. Hatten im Weltsystem aber 58 mm Fehler.
≈ 31°
Fehler in der Blickrichtung des Beckens — den erbt jedes Gelenk die Kette hinunter.
Relativer Gewinn gegenüber der trivialen Mittelpose: 6,1 % → 13,4 %
Notes: Wir haben die Zielpose so gedreht, dass die Hüftachse immer nach vorn zeigt — damit ist die Blickrichtung aus den Zielwerten raus. Der Einwand wäre, dass wir uns eine leichtere Aufgabe gestellt haben. Dagegen steht PA-MPJPE: das rechnet die Drehung ohnehin heraus und verbessert sich trotzdem von 77,7 auf 70,6.

## Slide 9
SYNTHETISCHE DATEN
AMASS-Bewegungen als virtuelle AX6-Signale
Wie erzeugt
Mocap-Sequenz → Skelett auf unsere Personen skaliert → Segmentsystem je Sensor
Spezifische Kraft und Drehrate aus der Bewegung abgeleitet
Rauschprofil aus den echten Aufnahmen gemessen und aufgeprägt: Achsenskalierung, Gyro-Nullpunkt, Drift, gefärbtes Rauschen, Quantisierung
Bandlage je Aufnahme neu ausgewürfelt
Wie geprüft
Der Maßstab ist nicht »nah an echt«, sondern: wie weit sind zwei echte Aufnahmen voneinander entfernt? Diese Streuung muss das Modell ohnehin überbrücken.
Verglichen in den 48 Merkmalen, die das Netz tatsächlich sieht.
0,22 σ
synthetisch gegen echt
(Median über 48 Merkmale)
0,22 σ
echte Aufnahme gegen
echte Aufnahme
69 %
der Merkmale liegen näher
als zwei echte Aufnahmen
4,1 h
synthetisch gegen
rund 1 h echt
Notes: Kurz erklären, wie synthetisiert wird — und vor allem, woran wir das gemessen haben. Der springende Punkt ist der Maßstab: die synthetischen Daten sind im Merkmalsraum genauso weit von einer echten Aufnahme entfernt wie zwei echte Aufnahmen voneinander.

## Slide 10
ERGEBNIS
Bringt das Vortraining etwas?
Der Versuchsaufbau
Der Unterschied liegt bei ein bis zwei Millimetern, genauso groß wie die Streuung zwischen zwei Läufen. Deshalb paarweise: 3 Seeds × 6 Testaufnahmen = 18 Paare, jedes Paar mit und ohne Vortraining.
−2,86 mm
MPJPE
95-%-Intervall
[−4,35; −1,42]
besser in 16 von 18 Paaren
PA-MPJPE −2,09 · PCK@100 +0,89 — beide Intervalle schließen die Null ebenfalls aus.
Chart: MPJPE über 18 Paare (mm, kleiner ist besser)
| nur echt | + Vortraining
Δ MPJPE (mm) | 92.33 | 89.47
Notes: Wichtig ist der Aufbau, nicht nur die Zahl. Das Mittel über sechs Faltungen ist zwischen den Seeds auf 0,3 mm stabil, einzelne Faltungen schwanken aber um 9 mm. An einer einzelnen Zahl wäre der Effekt nicht nachweisbar gewesen — erst der gepaarte Versuch macht ihn sichtbar.

## Slide 11
WAS NICHT FUNKTIONIERT HAT
Drei Befunde gegen die Erwartung
Mehr synthetische Daten
halfen nicht
120 Aufnahmen → −2,86 mm. 800 Aufnahmen → −1,48 mm, Intervall schließt die Null ein. Der Nutzen fällt monoton mit der Länge des Vortrainings.
Entweder ist der Effekt nur eine günstigere Anfangsstellung der Gewichte, oder der größere Satz ist inhaltlich schlechter. Beides ist noch nicht getrennt.
Regularisierung
half nicht
Von 4,44 auf 1,33 Mio Parameter: 126,6 und 137,6 statt 124,5 und 130,1. Doppelt so viele Fenster plus stärkere Augmentierung: keine Änderung.
Kapazität ist nicht der Engpass. Es fehlt Information, nicht Modell.
Ein Artefakt in der
Synthese
Das Aufprallband an den Handgelenken ist zehnmal zu groß. Echte Handgelenke tragen dort fast keine Energie.
Die Pose wird geglättet und zweimal abgeleitet, das verstärkt hohe Frequenzen quadratisch. Kein Bewegungsinhalt, sondern Rechenfehler.
Notes: Diese Folie bewusst drin lassen. Sie zeigt, dass sauber gemessen wurde — und die offene Frage beim Vortraining ist ehrlich benannt statt versteckt. Die beiden Kontrollversuche dafür sind im Repo schon vorbereitet.

## Slide 12
EINORDNUNG
Was die Zahlen bedeuten und was nicht
Bezugswerte
triviale Mittelpose
105,4 mm
nur echte Daten
92,3 mm
mit Vortraining
89,5 mm
MediaPipe-Zittern der Knochenlängen
20,0 mm
Unter rund 20 mm käme kein Modell mit starren Knochen — dort fängt das Rauschen der Zielwerte an.
Bewusst nicht vorhergesagt
Globale Position im Raum
Blickrichtung des Körpers
Ohne Sensor am Rumpf und ohne Magnetometer ist beides nicht beobachtbar. Ein Modell, das es ausgibt, gibt geratene Zahlen aus.
Deshalb steht PA-MPJPE immer neben MPJPE.
Ground Truth ist MediaPipe, kein Markersystem. Die kameraabgewandte Seite wird systematisch kürzer gemessen — im kanonischen Skelett 412 mm linker gegen 342 mm rechter Oberschenkel. Da Training und Auswertung dieselben Zielwerte benutzen, verzerrt das den Vergleich nicht, aber es begrenzt, wie gut die Zielwerte sein können.
Notes: Ehrliche Einordnung. Der Gewinn gegenüber der trivialen Mittelpose ist da und reproduzierbar, aber wir sind noch weit von einem Marker-System entfernt — und ein Teil des Abstands liegt in den Zielwerten selbst.

## Slide 13
LIVE
Schauen wir es uns an
Vorhersage und Ground Truth nebeneinander, Fehler je Gelenk über die Zeit,
und der Vergleich aller trainierten Modelle.
Signals
Prediction & Video
Evaluation
Movement Analysis Suite · läuft lokal, keine Daten verlassen den Rechner
Notes: Übergang zum Dashboard. Erst Signals, dann Prediction & Video mit dem Skelett neben dem Film, zum Schluss Evaluation mit dem Modellvergleich. Nicht vergessen: die Blickrichtung im Bild kommt aus der Ground Truth, nicht vom Modell.